## Slide 1
Assignment 5: ความคืบหน้าระบบ e-Eye
ระบบประสาทส่วนกลางอัจฉริยะในที่พักอาศัย
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
1
จากกรอบวิจัย Edge AI สู่การทดลองด้วยภาพใบซื้อสินค้าจริงบน PC
ณัชพล เพ็งพล | ธนบดี เริ่มรักสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.บุญทรัพย์ ไวคำ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## Slide 2
ภาพรวม e-Senses ของบ้าน
วิทยานิพนธ์ระยะแรกศึกษาที่ e-Eye
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
2
Home Digital Nervous System
e-Eye
ภาพใบซื้อสินค้า / เอกสาร
e-Nose
ก๊าซ / VOC: แผนต่อยอด
e-Skin
น้ำหนัก / สัมผัส: แผนต่อยอด
ขอบเขตทดลอง: ภาพ → ตรวจบริเวณเอกสาร → OCR → ข้อมูลสินค้า

## Slide 3
คำถามวิจัยและขอบเขตระยะนี้
ต่อยอดกรอบ Performance Trade-off จาก Assignment 4 ฉบับ 32 หน้า
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
3
ระบบเฉพาะถิ่นจะอ่านใบซื้อสินค้าจริงได้แม่นยำเพียงใด เมื่อภาพและทรัพยากรเปลี่ยน?
ทดลองแล้ว
คัดภาพจริง • EDA • YOLOv8n บน CPU • OCR นำร่อง • RKNN SDK บน PC
ยังไม่ทดสอบ
LLM/JSON ที่มีเฉลยตรวจซ้ำ และความเร็ว/พลังงานของ RK3588 NPU จริง

## Slide 4
ภาพจริงที่ใช้: คัดครบก่อนทดลอง
จำนวนภาพไม่เท่ากับจำนวนธุรกรรมอิสระ
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
4
124
ไฟล์ที่รับ
113
ภาพ SHA-256 ไม่ซ้ำ
59
ภาพผู้สมัครใบซื้อสินค้า
ชุดหลัก 59 ภาพ: พิมพ์ 41 / เขียนมือ 18
ชุดเสริม: ใบรับเงิน 28, ใบแจ้งหนี้ค่าหอ 14, เอกสารอื่นและกรณีพิเศษ 12
คัดชนิดจากภาพโดยผู้ช่วย; ยังมี 1 ภาพรอตรวจละเอียด และผู้วิจัยต้องตรวจซ้ำ

## Slide 5
EDA: ชุดใบซื้อสินค้ามี 59 ภาพ
สถิติแสงวัดทั้งภาพ รวมฉากหลัง
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
5
ภาพแนวตั้ง 38 / แนวนอน 21 • ความสว่างมัธยฐาน 173.9/255
ยังไม่ได้วัดมุมเอียงและความหนาแน่นอักษรไทย/อังกฤษ

## Slide 6
วิธีทดลอง YOLOv8n บน PC
เป้าหมายเป็นกรอบ receipt_region หนึ่งบริเวณต่อภาพ
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
6
48 ภาพฉากเดิม
38 ฝึก / 10 ตรวจ
ภาพใหม่ต่างฉาก
6 กันไว้ทดสอบ
YOLOv8n pretrained → fine-tune บน CPU → ตรวจทั้งชุดเดิมและชุดใหม่โดยไม่ฝึกเพิ่ม
ภาพ 5 ใบจากผู้สมัครเดิมกันออกเพราะหลายเอกสารในภาพหรือสงสัยธุรกรรมใกล้ซ้ำ

## Slide 7
ผลตรวจจับ: เมื่อเปลี่ยนฉาก คะแนนลดลง
mAP@0.5 ของโมเดลเดิมที่ไม่ได้ฝึกด้วยภาพใหม่
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
7
0.928
ฉากเดิม 10 ภาพ
0.237
ต่างฉาก 6 ภาพ
ผลเบื้องต้น: n เล็ก, label ตรวจจากภาพโดยผู้ช่วย, ภาพฉากเดิมคล้ายกัน

## Slide 8
กรณีพลาด: กรอบคะแนนสูงสุดจับพื้นหลัง
ชุดต่างฉากแสดงปัญหา generalization ของตัวตรวจจับ
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
8
ใบซื้อสินค้า
กรอบที่ต้องการ
เฉพาะบริเวณกระดาษ
กรอบที่โมเดลเลือกผิด
ครอบทั้งภาพหรือเพียงบางส่วน
ภาพต่างฉาก 6 ภาพ: กรอบ confidence สูงสุด IoU≥0.5 เพียง 1 ภาพ

## Slide 9
OCR และ RKNN: สถานะจริงของ pipeline
แยก PC baseline ออกจาก PC-side SDK และบอร์ดจริง
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
9
EasyOCR ไทย/อังกฤษ
3 ภาพพิมพ์
spot-check วันที่/ยอดตรง 4 จาก 6 ช่อง
ยังไม่ใช่ CER หรือการสกัด field อัตโนมัติ
RKNN Toolkit2 บน PC
ONNX → RKNN → PC inference: สำเร็จ
เป้าหมาย RK3588, float build, output (1,5,2100)
ยังไม่มี latency / พลังงานจาก NPU จริง

## Slide 10
งานถัดไปสำหรับ Ass6 และวิทยานิพนธ์
ผล pilot นี้บอกทั้งสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ต้องแก้
Assignment 5 | e-Eye PC pilot | 17 ต.ค. 2569
10
1
ตรวจ label และทำเฉลย OCR/JSON โดยคนสองรอบ
2
เพิ่มภาพหลายพื้น แสง และมุม แล้วกันชุดทดสอบใหม่ไว้
3
ทดสอบ JSON/LLM และวัด NPU จริงเมื่อบอร์ดพร้อม
Ass6: ใช้กรอบวิจัย Ass4 และผล PC pilot นี้กำหนดวิธีทดลอง พร้อมระบุข้อจำกัด